#### Кресло педикюрное P03, электрическое

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло мягкое на

металлическом основании  			1 шт.

Подушка под голову				1 шт.

- Габаритные размеры

174*66*72\88

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами вблизи мягких частей кресла, во избежание порезов.

- Регулировка и настройка

Кресло регулируется по высоте,  изменяются углы подъема подушек ног и спины. Высота кресла регулируется при помощи электрического пульта управления. Внимание!  Запрещается нажимать на обе кнопки одновременно! Поочередно нажимая на кнопки пульта управления, отрегулируйте нужную высоту. Подушки под ноги регулируются механически. Под подушками имеются черные пластиковые ручки. Потяните ее на себя и

установите необходимый угол подушки. Для того чтобы ее опустить также потяните на себя ручку и опустите подушку. Угол подушки под спину регулируется при помощи пневматического патрона. Потяните на себя пластиковую ручку, находящуюся на боковой поверхности кресла и, надавливая на поверхность подушки под спину, установите нужный угол. Для того чтобы поднять ее, потяните на себя ручку, и подушка вернется в исходное положение сама. Высота подушки под голову также регулируется. Вытяните ее вверх до нужной высоты. Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия

Кресло не требует  схематической сборки. Подушка под голову поставляется отдельно и вставляется в кресло в соответствующие отверстия.  Ручки кресла прикручиваются болтами, входящими в комплектацию. Подушка под спину поставляется отдельно и закрепляется на кресле при помощи двух штырей, входящих в комплект поставки.