#### Массажный стол МК10

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло                                    		1 шт.

Подушка				1 шт.

Пульт электрический				1 шт.

- Габаритные размеры

183*68*57|88

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кресла.

- Регулировка и настройка

Кресло регулируется по высоте при помощи электрического пульта, входящего в состав кресла. Поочередно нажимая на кнопки, установите нужную высоту кресла. Внимание! Запрещается нажимать на обе кнопки одновременно! Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент. Подушка под спину регулируется механически при помощи пневматического патрона и педали, находящиеся  под спинкой

кресла. Потяните на себя педали и поднимите спинку на нужный уровень. Для того чтобы опустить спинку потяните на себя педаль и, нажимая на подушку, опустите в нужное положение. Кресло имеет два колеса, при помощи которых можно его передвигать. Нажмите на металлический стопор (металлическая планка) возле колес, чтобы передние ножки кресла приподнялись и передвиньте кресло в нужное место, зафиксируйте стопор,  чтобы передние ножки стояли на поверхности.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Внимание! Не допускайте попадания воды на пульт управления! Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия