#### Массажный стол SPA120 3 элетромотора

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло на основании 			                1 шт.

Пульт электрический ручной                         1 шт.

Подголовник                                                    1 шт.

- Габаритные размеры

192*70*65\90

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кресла. Обратите внимание на то, что электрическая розетка должна быть соединена с выключателем остаточных токов (устройством защитного отключения). После этого кресло должно быть подключено к источнику электрического питания.

- Регулировка и настройка

Регулировка высоты, угла наклона спинки и угла наклона сиденья осуществляется тремя электромоторами при помощи пульта, входящего в состав кресла. Поочередно нажимая на кнопки, установите нужную высоту кресла, наклон спинки и необходимый угол наклона сиденья. Внимание! Запрещается нажимать

несколько кнопок одновременно! Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия

Кресло поставляется в собранном виде.