#### Педикюрное кресло P20

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Комплектность

В состав входят:

Кресло на основании         			1 шт.

Подушки под руки				2 шт.

Пульт электрический                                   1 шт.

- Габаритные размеры

188*60*59\88

- Область применения

Кресло трансформируемое, предназначено для проведения маникюра и педикюра, косметических бытовых услуг, макияжа / демакияжа лица и тела.

Внимание! Изделие не может применяться в медицинских целях.

- Указание мер безопасности

Кресло должно находиться на ровной, твердой поверхности. Во время эксплуатации кресла не рекомендуется работать острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов мягких частей кресла.

- Регулировка и настройка

Кресло регулируется по высоте, углам наклона и спинки при помощи электрического пульта, входящего в состав кресла. Поочередно нажимая на кнопки, установите нужную высоту кресла и необходимые углы сгиба подушек. Подушки под ноги регулируются пневматикой. Внимание! Запрещается нажимать несколько кнопок одновременно! Разрешается регулирование кресла тогда, когда на нем находится клиент. Подушки под руки регулируются механически при помощи винтов  находящихся на штырях по обе стороны кресла. Раскрутите винт, установите

нужную высоту подушки и закрутите винт. Следите за тем, чтобы подушка крепко держалась на штыре.

- Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части кресла обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества.  Разрешается обработка всех частей кресла антисептическими и  противобактерицидными растворами, не содержащими кислоту и другие органические соединения,  которые способны растворить покрытие кресла или смыть с него краску.  Рекомендуется накрывать кресло тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.

- Хранение и транспортирование

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, на поднятых от полового покрытия стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов. При средней температуре не ниже -25 градусов C.  Транспортирование изделия следует осуществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

- Схема сборки/изображение изделия

Кресло поставляется в собранном виде.